Documentation - Button Usage
by Eric LIU

Objective: Create a toggleable button to light up LED.
Components:
1. 10kΩ Resistor x1
2. 300Ω Resistor x1
3. Pull up button x1
4. LED x1
5. Jump wires x 6
6. Arduino Setup

Basic Schematic:

Code:
//Create a toggable button to turn on light / int readPin = 12; / int ledInput = 5; / int dt = 200; / int buttonRead; / int ledState=1; / void setup() { / Serial.begin(9600); / pinMode(readPin, INPUT); / pinMode(ledInput, OUTPUT); / } / void loop() { / buttonRead = digitalRead(readPin); / Serial.println(buttonRead); / delay(dt); / //toggle led state / if(buttonRead==0){ / if(ledState==0){ / ledState=1; / } / else if(ledState==1){ / ledState=0; / }; / }; / while(buttonRead==0){ / buttonRead = digitalRead(readPin); / }; / if(ledState==0){ / digitalWrite(ledInput,HIGH); / } / else if(ledState==1){ / digitalWrite(ledInput,LOW); / }; / }